Тарасов А.Э.

к. т. н., с.н.с. Института энергетических исследований РАН

gasgroup@rambler.ru, aet98@mail.ru

ИНТЕГРАЦИЯ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ РОССИИ (УКРАИНЫ) В ЕВРАЗЭС

Введение

Долгосрочные прогнозы экспертов ведущих мировых энергетических агентств (Международного энергетического агентства (IEA), Агентства энергетической информации Министерства энергетики США (EIA)) и крупнейших нефтегазовых корпораций (ВР, ExxonMobil, Shell, Statoil) свидетельствуют о росте глобального спроса на энергию в мире до 2035-2040 гг. [3] – [6]. В первую очередь рост глобального энергопотребления связан с увеличением населения в мире и ростом ВВП. Вероятное ускорение динамики роста глобального ВВП будет стимулироваться странами с переходной экономикой и развивающимися странами [1].

Повышение энергоэффективности в глобальном масштабе в прогнозируемом периоде будет сдерживать общий рост потребления первичных энергоресурсов. Процессы энергосбережения в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ограничат рост суммарного энергопотребления к 2030 г. до величины в 4% [4] по сравнению с 2010 г. и даже незначительно уменьшат его к 2040 г. [5]. Основной вклад в рост мирового энергопотребления внесут развивающиеся страны с превалированием Китая и Индии [3] – [6].

Одним из важнейших первичных ископаемых энергоресурсов в настоящее время является природный газ в первую очередь благодаря своим экологическим свойствам, ценовой доступности и относительно простой транспортировке до конечного потребителя.

Произошедший в последние годы прорыв в технологии добычи сланцевого газа в США привел к существенному изменению мирового газового рынка. В итоге газ из стран Ближнего Востока, предназначавшийся для США, начал поступать в Европу, что привело к формированию спотового рынка, негативно влияющего на традиционные поставки российского газа по долгосрочным контрактам и газ Штокмановского месторождения, предназначавшийся в том числе и для США, остался невостребованным на американском рынке.

В европейских странах, с одной стороны, мероприятия по рациональному энергопотреблению должны неизбежно привести к увеличению доли газа и возобновляемых источников энергии в топливном балансе, что наряду с падением собственной добычи должно привести к увеличению потребности Европы в импортном газе в 2030-2040 гг. С другой стороны из-за чрезвычайно высокой цены газа по сравнению с углем и достаточно низкой платой за вредные выбросы неизбежность увеличения доли газа в топливном балансе европейских стран в настоящее время под большим вопросом.

Расширение источников поставки за счет ввода в строй законсервированных в период кризиса мощностей по добыче и сжижению газа, а также существенного роста добычи относительно дешевого сланцевого газа в краткосрочной перспективе будет способствовать стабилизации спроса и предложения на рынке газа при сдержанной ценовой динамике [7].

Вместе с тем анализ прогнозов ведущих мировых энергетических агентств показал весьма значительные расхождения оценок развития мировой энергетики в целом и газовой отрасли в частности как на период до 2020 г., так и до 2030 г.. Величина разброса оценок мирового потребления первичных энергетических ресурсов достигает 3 млрд. т н. э., а темпы роста спроса на газ в странах ЕС варьируют от -0,4% до 1,6% и от -0,7% до 1% в период до 2020 г. и 2020-2030 гг. соответственно [2].

В условиях усиления тревожных ожиданий новой волны на фоне последствий мирового финансово-экономического кризиса существенно возрастает потребность определения стратегических ориентиров развития газотранспортной сети России (Украины) как важнейшей составляющей газовой отрасли на дальнюю перспективу.

- Анализ современного состояния газотранспортной сети России (Украины)

После распада Советского Союза самая значительная часть уникальной, не имеющей аналогов в мире, газотранспортной сети досталась России и Украине. В настоящее время газотранспортная сеть (ГТС) Российской Федерации является самой мощной и протяженной в мире. По данным ОАО «Газпром» на конец 2012 г. ГТС России включает в себя 168 300 км газопроводов и отводов в однониточном исчислении, 222 компрессорные станции общей мощностью 43 870 МВт и подземные хранилища газа (ПХГ) активной емкостью 68,2 млрд. куб м. По данным владельца газотранспортной системы Украины НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 г. по мощности являлась третьей в мире. На 2010 г. протяженность ГТС Украины составила 39 800 км в однониточном исполнении, 74 компрессорные станции мощностью 5450 МВт и подземные хранилища газа активной емкостью 32 млрд. куб м. Пропускная способность украинской газотранспортной системы по входу – 288 млрд. куб м, по выходу соответственно 178,5 млрд. куб м.

ПХГ являются неотъемлемой и, пожалуй, самой ценной частью крупной ГТС поскольку только с их помощью можно преодолеть сезонную неравномерность потребления газа. Для европейских потребителей характерно увеличенное потребление газа в зимний период – для отопления, для стран азиатско-тихоокеанского региона – летом – для кондиционирования. На сегодняшний день подземные хранилища газа могут быть созданы только в определенных геологических структурах, как правило, это выработанные газовые месторождения и создать их искусственно при современном развитии науки и техники не представляется невозможным.

Во времена существования СССР основные экспортные поставки газа осуществлялись именно через Украину, поскольку остальные экспортные газотранспортные коридоры имели существенно меньшую пропускную способность - через Белоруссию – 32 млрд. куб м, через трансбалканский и финский 15 и 8 млрд. куб м соответственно. В настоящее время украинский экспортный коридор продолжает оставаться самым мощным для поставок российского газа в страны Восточной и Западной Европы, за ним следует недавно построенный газопровод «Nord Stream» с пропускной способностью 55 млрд. куб м, «Ямал - Европа» – 32 млрд. куб м, «Голубой поток» - 16 млрд. куб м.

В настоящее время большое опасение вызывает естественное старение магистральных газопроводов и отводов, входящих в ЕСГ РФ. Подавляющее большинство российских газопроводов построены более 20 лет назад. Так в 60-х годах прошлого столетия введены в строй газопроводы Н Тура – Пермь I, Белоусово – Ленинград, Бухара – Урал, Игрим – Серов – Н Тагил; в 70-х годах: Средняя Азия – Центр, Уренгой – Сургут – Челябинск, Ухта - Торжок, Надым – Пунга, Комсомольское – Челябинск, Н Тура – Пермь, Оренбург – Новопсков, Пермь – Горький; в 80-х годах – Уренгой – Центр, Уренгой – Петровск, Уренгой – Новопсков, Уренгой – Грязовец, Челябинск - Петровск, Петровск – Новопсков, Ямбург – Тула, Ямбург – Елец, Ямбург – Госграница, Грязовец – Ленинград, СРТО – Омск, Грязовец – КГМО, Петровск – Елец, Пунга – Ухта – Грязовец, Торжок – Минск – Ивацевичи [9].

Возрастная структура магистральных газопроводов и отводов ГТС РФ с 2003 по 2009 гг. представлена на рис. 1, с 2010 по 2012 гг. - на рис. 2. Физический износ оборудования системы магистральных газопроводов и увеличение протяженности газопроводов с пониженным рабочим давлением привело к снижению производственной мощности ЕСГ ориентировочно на 8- 8, 5% [10]

Рис. 1. Возрастная структура магистральных газопроводов РФ 2003 -2009 гг.

Источник: ОАО «Газпром».

Рис. 2 Возрастная структура магистральных газопроводов РФ 2010 -2012 гг.

Источник: ОАО «Газпром».

Объемы ежегодного капитального ремонта, приведенные в таблице 1, невелики и сводятся в основном к замене изоляционного покрытия существующих газопроводов. Такая ситуация наблюдается у относительно благополучного в финансовом отношении Газпрома. Нафтогаз не публикует в открытых источниках данные о состоянии своих трубопроводов, их сроке службы, ежегодном капитальном ремонте. Остается предположить, что построенные во времена Советского Союза украинские газопроводы в самой ближайшей перспективе подойдут (или уже подошли) к предельному сроку эксплуатации, определенному в 33 года. Финансовое положение Нафтогаза, судя по постоянно просачивающимся в открытую печать сообщениям о многомиллионных долгах перед Газпромом за уже поставленный газ, оставляет желать лучшего и не позволяет надеяться на скорейшее исправление сложившейся ситуации с неплатежами. Превышение срока эксплуатации магистральных газопроводов приводит к увеличению аварийности, снижению надежности поставок и уменьшению производительности.

Таблица 1

Капитальный ремонт магистральных газопроводов ЕСГ РФ

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт, км | 1370 | 1350 | 1913 | н д | 2598 | 2697 | 2756 | 2384 | 2427 | 2437 | 2487 |
| в т. ч. переизоляция | 207 | н д | 835 | н д | 2036 | 2181 | 2183 | 1981 | 1819 | 1806 | 1840 |

Источник: ОАО «Газпром».

1. Перспективы интеграции газотранспортной системы России (Украины) в ЕврАзЭС

После развала Советского Союза отношения между бывшими республиками развиваются в условиях усиления как процессов регионализации, так и глобализации, и сотрудничество соседних стран не может быть эффективным исключительно на двухстороннем уровне. В настоящее время все республики вывшего Союза ССР испытывают сильное влияние со стороны ведущих мировых держав – США и стран Европы в лице Евросоюза. Главная цель влияния – не дать интегрироваться республикам друг с другом ив первую очередь – с Россией.

По определению Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) является международной организацией для эффективной реализации целей и задач, определенных в Соглашении о Таможенном союзе от 20 января 1995 года, Договоре об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года и Договоре о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года.

Российская газотранспортная система уверенно интегрировалась в ЕврАзЭС. В результате Белоруссия получает российский газ по внутренним ценам, а Газпром существенно уменьшил затраты на транзит экспортного газа по белорусской территории.

Интеграция газотранспортной системы Украины в ЕврАзЭС позволит снизить цену импортируемого из России газа. Снижение цены газа, в свою очередь, позитивно отразится на таких мощных экспортных отраслях Украины как металлургическая и химическая отрасли, которые будут потреблять больше газа. Украинские металлурги и машиностроители смогут в этом случае рассчитывать на рост спроса на трубы и газоперекачивающие агрегаты. Увеличение объемов экспортируемого газа в свою очередь выгодно российской газовой отрасли, поскольку экспорт в страны Восточной и Западной Европы переживает не лучшие времена – в 2011 г. экспорт снизился на 2 млрд. куб м по сравнению с 2010 г., а в 2012 г. и вовсе упал на 15 млрд. куб м из-за продолжающейся рецессии и массового перехода на угольную электрогенерацию. Газпром в этом случае может рассчитывать на снижение расходов на транзит газа через территорию Украины.

Выводы

Интеграция газотранспортных сетей России и Украины в ЕврАзЭС выгодна обеим странам и позволит сохранить не только сами газопроводы, но и уникальную систему подземного хранения газа, аналогов которой в Европе нет.

Необходимо существенное увеличение инвестиций в реконструкцию газотранспортной России и Украины с целью максимального сохранения доли на европейском газовом рынке

Список литературы

1 Роль К. Три тенденции мировой энергетики // Нефть России. 2012. - № 6. - С. 6-9.

2. Множество энергетических прогнозов: поиски единой формулы // Нефтегазовая вертикаль. 2011. - № 12,

3. IEA World Energy Outlook 2011.

4. BP Energy Outlook 2030. - http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/O/2012_2030_energy_outlook_booklet.pdf.

5 2012 The Outlook for Energy: A View to 2040. = http://www.exxonmobil.com/corporate/files/news_pub_eo2012.pdf.

6. BP: Статистический обзор мировой энергетики, июнь 2012 г. Энергетика в 2011 г. – шоки и стабильность. - http://www.imemo.ru/ru/conf/2012/18062012/18062012_present_RU.pdf.

7. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов. - http//base.garant.ru/12190489./

8. ОАО «Газпром». - www.gazprom.ru.

9. Генеральная схема развития газовой отрасли на период до2030 года.

# Footnotes

Статья подготовлена в рамках проводимых исследований по Программе Президиума РАН «Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте».