Егоров О.И.

д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономики КН МОН РК

olivegorov@mail.ru

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ 	РЕСУРСОВ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, углеводородное сырье, нефтепереработка, нефтехимия, эффективное использование, сбалансированное развитие, модернизация.

Keywords: oil and gas complex, hydrocarbonic raw materials, oil processing, petrochemistry, effective use, balanced development, modernization.

Нефтегазовая отрасль Республики Казахстан получила новый импульс в своем развитии за счет ввода в разработку первой морской структуры – месторождения Кашаган. Значительная часть ресурсов нефти и газа сосредоточена в двух крупных по размерам осадочных бассейнах – Прикаспийской и Северо-Кавказско-Мангистауской провинциях, где нефтегазоносность установлена в широком стратиграфическом диапазоне - от девона до палеогена включительно, но основные разрабатываемые запасы приурочены к юрским и меловым отложениям. В настоящее время на территории Западного Казахстана учтено более 100 месторождений нефти и 60 горючих газов. Обеспеченность нефтедобывающих организаций разведанными запасами нефти и газа по категории А+В+С1 составляет для нефти ориентировочно 170 лет, для свободного и попутного газа - более 100 лет (таблица 1).

Таблица 1

Характеристика нефтегазового потенциала областей Прикаспийского нефтегазового региона

| Показатель | Актюбинская область | Мангистауская область | Западно-Казахстанская область | Атырауская область |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запасы нефти, млн. т | 110,0 | 496,0 | 1200,0 | 3511,6 |
| Добыча нефти, млн. т | 7,1 | 18,6 | 13,1 | 32,2 |
| Добыча газа, млрд. м3 | 3,0 | 0,27 | 17,0 | 25,0 |
| Объём переработки нефти, млн. т | - | 0,624 | - | 4,8 |

Добыча углеводородного сырья осуществляется АО ННК «Казмунайгаз» совместно с рядом иностранных нефтяных компаний. При этом следует отметить, что доля участия каждой из них в разработке того или иного месторождения имеет существенные различия. Достаточно сказать, что суммарный объем добытой нефти национальной компанией составляет 28% от общего объема извлеченных углеводородных ресурсов в Казахстане (таблица 2).

Здесь нельзя обойти вниманием тот факт, что еще не так давно доля участия национальной компании в суммарной добыче жидких углеводородов – нефти и газового конденсата составляла всего 16-18%. Это обстоятельство являлось свидетельством того, что подавляющая часть доходов, полученных от реализации сырья иностранным потребителям, безвозвратно терялась для страны и не поступала ни в бюджет, ни в Национальный фонд. Учитывая столь невыгодную ситуацию, сложившуюся в нефтегазовой отрасли Республики Казахстан, руководством страны были предприняты конкретные шаги в направлении увеличения доли участия в наиболее крупных проектах - разработке Карачаганакского месторождения, освоения первого морского месторождения – Кашаганского, характеризующихся большими запасами нефти, газового конденсата и газа.

Кроме того, была увеличена степень участия национальной компании в эксплуатации нефтегазовых структур в таких регионах Западного Казахстана, как Мангистау и Бузачи. Реализация столь важных решений закономерно привела к тому, что НК «Казмунайгаз» увеличила свой сырьевой потенциал, за счет чего открылись новые возможности по обеспечению перерабатывающего сектора исходным сырьем.

Установившийся стабильный экономический рост Казахстана, отмечавшийся в этот период, позволил осуществить корректировку некоторых законодательных документов, по своему содержанию дававших значительные привилегии иностранным инвесторам, участвующим в процессах нефтегазодобычи на месторождениях страны, что в определенной степени ущемляло интересы государства.

Признавая в целом как положительный фактор нарастающий вектор в суммарной добыче углеводородного сырья в Казахстане, следует сказать, что сложившаяся ситуация является характерной практически для всех нефтедобывающих компаний, осуществляющих свою деятельность в стране. И даже в условиях мировых кризисных процессов, когда большинство отраслей национальной экономики резко снижали свои производственные показатели, в нефтегазовом секторе экономики страны последние оставались практически на уровне предыдущих благоприятных лет (таблица 2).

Таблица 2

Динамика основных показателей добычи и транспортировки жидких углеводородов

| Показатели | 2010 г. | 2012 г. | 2014 г. | 2017г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добыча нефти и газового конденсата в Казахстане, млн. т | 79,5 | 79,2 | 80,8 | 86,0 | 90,3 |
| Суммарный объём экспорта нефти, млн. т | 68,0 | 68,2 | 62,4 | 70,0 | 71,5 |
| Удельный вес экспорта в объёме добычи, % | 86,8 | 86,1 | 77,1 | 81,5 | 80,0 |
| Объём транспортировки нефти и газового конденсата по направлениям, млн. т |  |  |  |  |  |
| Атырау - Самара | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,7 | 15,0 |
| Атырау - Алашанькоу | 10,1 | 10,4 | 11,0 | 11,8 | 16,0 |
| Каспийский Трубопроводный Консорциум | 29,9 | 27,9 | 33,0 | 38,0 | 40,0 |
| Оренбургский газоперерабатывающий завод (газоконденсат) | 2,0 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,8 |
| Через порт Актау | 9,3 | 7,0 | 9,6 | 7,0 | 7,0 |
| По железной дороге | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

Примечание: таблица составлена по материалам годовых отчетов АО «НК Казмунайгаз».

Тем не менее, нельзя не отметить тот факт, что, несмотря на практически стабильное развитие нефтяного сектора Казахстана доходы от реализации нефти на мировых рынках в ходе проведения экспортных операций в значительной степени снизились за счет постоянного колебания мировых цен, диапазон которых составлял за ряд последних лет от 110 до 30-40 долларов за один баррель.

Складывающаяся ситуация на казахстанском шельфе Каспийского моря в определенной мере напоминает процесс освоения нефтегазовых месторождений страны в 60-80 гг. ХХ столетия, когда ввод в промышленную разработку новых структур сопровождался ускоренными темпами добычи углеводородных ресурсов. Подобная практика нередко приводила к нежелательным результатам, снижающим общую эффективность производимых работ.

Интенсивное наращивание добычи углеводородных ресурсов, установленное в Государственной программе освоения казахстанского сектора Каспийского моря, фактически не имело надежного обеспечения в виде заключенных контрактов по дальнейшему использованию дополнительных объемов нефтегазовых ресурсов, на строительство новых объектов их переработки, предприятий производственной и социальной инфраструктуры. Следовательно, и в этом случае наблюдается та же укоренившаяся тенденция, в основу которой заложен принцип увеличения объемов реализации на мировых рынках.

В конечном итоге, такое направление развития экономики страны, хотя и способствовало обеспечению очередного всплеска в области нефте- и газодобычи, оставило на прежнем уровне решение проблемы формирования перерабатывающего комплекса, с которым связываются перспективы оздоровления государственного бюджета, размеры инвестиций, направляемых на создание перерабатывающих производств и разветвленной инфраструктуры.

В этой связи необходимость структурных преобразований в промышленности страны в направлении увеличения доли нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств сегодня практически не вызывает сомнений. Предпосылки для этого имеются и весьма основательные. Достаточно отметить, что нефтяное сырье отдельных месторождений Казахстана имеет высокое содержание легких углеводородов, масляных фракций, парафиновых соединений, металлов, а качественные характеристики попутного газа свидетельствуют о целесообразности его переработки с целью выделения группы индивидуальных углеводородов с последующим их превращением в десятки наименований товарных продуктов, имеющих высокий спрос в различных секторах национальной экономики.

Однако известно, что существуют большие различия в качественном составе нефти не только разных регионов, но и отдельных месторождений, расположенных вблизи друг от друга и входящих в единое добывающее предприятие. Они обусловлены разными физико-химическими свойствами сырья, специфическим содержанием углеводородных фракций, колеблющихся в широких пределах соотношений нафтеновых, ароматических и парафиновых групп, изменяющимся присутствием отдельных химических элементов и их соединений.

Поэтому комплексность использования нефтяных ресурсов иногда понимается своеобразно. Достаточно бывает определить конкретный НПЗ для поставки сырья с новых месторождений, выделить на нем некоторое количество нефтепродуктов и можно считать, что исходный ресурс использован комплексно. При этом совершенно не принимается в расчет, что до 40-45% его уходит в тяжелый остаток - мазут, из которого при наличии соответствующих технологических процессов может быть получен широкий ассортимент продукции, включающий в свой состав топлива, масла, группы углеводородов для полимеризации и т.д.

Подобная практика, резко снижающая экономическую эффективность производства в целом, капитальных вложений, использования основных фондов и ресурсов, запрограммирована в самом начале разработки стратегии освоения месторождений. Она, как правило, не содержит достаточной глубины и обоснованности в проработке вопросов перегонки нефти новых месторождений, и более того, предлагаемые перерабатывающие предприятия переориентируются на это новое сырье вынужденно, только по причине снижения производительности месторождений, обеспечивавших их нефтью ранее. В результате рекомендуемые предприятия вообще не готовы осуществлять максимально возможное извлечение продукции, так как реконструкция их проводится частично, в спешке и не способна дать те результаты, которые ожидались в ходе обоснования ассортимента продукции потенциально содержащегося в исходном сырье.

Нефть любого месторождения относится к комплексному виду сырья, из которого может быть получена широкая гамма нефтепродуктов. В зависимости от того, на каком заводе осуществляется ее переработка, технологическая схема выпуска продукции получает топливное, масляное или смешанное направление. При этом переработка нефти в реальных условиях производится не по принципу извлечения максимальной коммерческой выгоды, а с позиции загрузки свободных мощностей на том или ином заводе страны (таблица 3).

##### Таблица 3

##### Характеристика казахстанской нефти по признаку качества

| Наименование нефти | Качественный признак |
| --- | --- |
| 1. Эмбинская 2. Мангистауская 3. Тенгизская 4. Северо-бузачинская, Каламкасская, Каражанбасская, Кумсайская 5. Жанажолская 6. Кумкольская | Легкая бензинистая Имеет высокое содержание парафина, малосернистая Содержит сернистые соединения, большое содержание светлых фракций Тяжелая высокосмолистая, высокое содержание металла Повышенное содержание сернистых соединений Легкая бензинистая |

Учет этого фактора свидетельствует о необходимости развития в Казахстане новых отраслей промышленности перерабатывающего профиля, основой технологических процессов которых должно стать комплексное использование углеводородных ресурсов с учетом их физико-химических характеристик, что будет способствовать повышению эффективности и конкурентоспособности новых производств.

Специфическая черта экономики комплексных производств заключается в том, что высокая экономическая эффективность использования многокомпонентного сырья (минерального, растительного, биологического и т.д.) в целом еще не свидетельствует об эффективности производства каждого из извлекаемых ценных компонентов. Поэтому необходима не только общая оценка эффективности комплексного использования ресурса в целом, но и дифференцированная оценка экономической эффективности получения каждого из ценных составляющих в отдельности, т.е. определение рационального перечня продукции, подлежащей извлечению.

Расчет показателей экономической эффективности добычи углеводородного сырья (нефть, конденсат, природный и попутный газ) в отличие от других топливных ресурсов имеет ряд сложных и не учитываемых в практической деятельности аспектов. Пожалуй, главный из них заключается в том, что нивелирование качественных параметров приобретает затяжной характер, благодаря которому оценка значимости добычи углеводородных ресурсов практически осуществляется только по измерителям, носящим скорее региональный характер.

Таким образом, решение вопросов комплексного использования и рациональной переработки углеводородного сырья обусловливает необходимость разработки множества вариантов вовлечения его в процесс перегонки и выбора того из них, при реализации которого возможно достижение наибольшего экономического эффекта при соблюдении условий сохранения экологического равновесия.

Поэтому в процессе переработки смеси нефти разных месторождений параметры, характеризующие индивидуальное высокое качество исходного углеводородного сырья, теряют свою роль в ходе совместной перегонки нескольких разновидностей нефти и не оказывают столь сильного воздействия на измерители качества конечной продукции. Это является еще одним свидетельством потерь, имеющих место в отрасли, фактом недостаточно комплексного использования ресурсов.

Извлекаемый вместе с нефтью попутный газ представляет собой важнейший резерв для получения широкой гаммы полимерной продукции в случае его комплексного использования. В зависимости от содержания индивидуальных углеводородов в нем строится весь технологический цикл переработки (таблица 4).

Таблица 4

Состав газов, растворенных в нефти, вес. %

| Индивидуальные углеводороды | Тенгиз | Каламкас | Северное Бузачи | Каражанбас | Кумколь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этан Метан | 13,5 25,2 | 4,61 87,6 | 21,27 46,9 | - 38,7 | 14,28 77,9 |
| Пропан | 59,2 | 14,02 | 12,40 | 15,71 | 20,27 |
| изо-Бутан | 7,6 | 21,64 | 11,91 | 18,82 | 19,87 |
| н-Бутан | 5,3 | 19,57 | 11,14 | 25,38 | 8,65 |
| Бутен-1 (транс) | - | - | - | - | 2,08 |
| Бутен-2 | - | - | 24,09 | - | - |
| изо-Пентан | 5,3 | 24,48 | 19,19 | 40,09 | 5,41 |
| н-Пентан | - | 15,68 | - | - | 2.44 |
| Выход на нефть, вес. % | 89 | 0,19 | 1,11 | 0,68 | 1,08 |

Необходимо особо отметить, что на текущий момент в Казахстане отсутствуют объекты нефтехимии, на которых осуществлялось бы извлечение экономически целесообразных объемов продукции, что могло бы свидетельствовать о решении проблемы комплексного использования исходного сырья.

Планируемое освоение углеводородных ресурсов шельфа Каспийского моря имеет большое значение для экономики Казахстана. Уже одно то обстоятельство, что в стадии ввода в эксплуатацию находится одна структура - Кашаган, а разведочные работы осуществляются еще на ряде морских месторождений, можно ожидать получение в ближайшие годы достаточно весомых положительных результатов. Добыча дополнительных объемов нефти и газа на морских месторождениях позволит инициировать процесс формирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств в Прикаспийском нефтегазовом регионе.

Следовательно, основным направлением в решении вопросов повышения эффективности использования углеводородного сырья должно стать научно обоснованное вовлечение его в переработку, преследующее главную цель – экономически целесообразное выделение всех компонентов. В этом случае решаются задачи повышения эффективности общественного производства за счет увеличения выхода продукции и сохранения благоприятной экологической обстановки благодаря утилизации большинства вредных для окружающей среды соединений и сокращению  объемов отходов производства.

Несмотря на устойчивую тенденцию использования индивидуальных углеводородов в качестве сырья для нефтехимической промышленности, характерную практически для всех индустриально развитых стран мира, в Казахстане до сих пор подавляющая часть газовых ресурсов сжигается в топках электростанций, котельных. Кроме того, значительные объемы газа ежегодно сжигаются на факелах на нефтепромыслах. При этом постоянно находятся одни и те же аргументы - сложности технического характера, возникающие при утилизации газа, или же отсутствие потребителей.

Однако те экономические выгоды, которые пока еще сохраняются при условии квалифицированной его переработки, могут заинтересовать как представителей государственных хозяйственных структур, так и бизнесменов, располагающих свободными для вложения средствами. Выгоды же конкретно для экономики Казахстана заключаются в следующем.

I. При переработке попутного (нефтяного) газа Тенгизского месторождения в объеме 3,0 млрд. м3. в год может быть получено 266 тыс. т этана, 163 тыс. т пропана, 103 тыс. т бутана, 81 тыс. т пентана.

2. При переработке природного газа Карачаганакского месторождения в объеме 4 млрд. м3 в год может быть извлечено 232 тыс. т этана, 152 тыс. т пропана, 64 тыс. т бутана, 104 тыс. т пентана.

3. При переработке конденсата Карачаганакского месторождения в количестве 2,5 млн. т в год ориентировочная оценка суммарной стоимости тех же индивидуальных углеводородов составляет соответственно - 155, 160, 250 тыс. т.

4. Продукцией перечисленных процессов являются также сухой товарный газ, который может быть реализован потребителям в качестве топлива, элементарная сера высшего качества, спрос на которую растет как на внешнем рынке, так и со стороны отечественных химических предприятий.

Вполне понятно, что наиболее результативным путем, способным обеспечить воплощение в реальных условиях принципов повышения экономической эффективности производства за счет решения таких задач, как оптимизация мощностей создаваемых предприятий, обоснования перечня необходимых для развития производительных сил промышленных объектов, направления и способы использования сырьевых ресурсов и т.д., является стыковка интересов различных секторов экономики на ранней стадии разработки проектных решений.

Завершение проектов модернизации НПЗ позволило увеличить количество технологических установок на Атырауском заводе с 10 до 20, на Шымкентском - с 9 до 15, на Павлодарском - с 13 до 18, повысить среднее значение технологической сложности НПЗ, характеризующееся индексом Нельсона, с 5,4 до 9,5. При этом на АНПЗ этот показатель составил 11,3, на ШНПЗ - 8,0, ПНХЗ - 9,2. Для сравнения отметим, что текущий индекс Нельсона на американских НПЗ составляет 10,4, европейских - 7,8, российских, также проводящих масштабную модернизацию, пока 4,5.

В городе Актау на базе завода пластмасс сформировано казахстанско-китайское СП «Каспий-битум». На этом предприятии были запущены установки по производству модифицированного дорожного битума мощностью 120 тыс. тонн в год и окисленных битумов мощностью 400 тыс. т. Кроме этой номенклатуры производимой продукции здесь налажено производство бензиновой фракции (15 тыс. т), керосиново-дизельной фракции (230 тыс. т), вакуумного газойля (220 тыс. т). Исходным сырьем для выработки этого ассортимента продукции является нефть бузачинских месторождений, а именно нефть месторождения Каражанбас в объеме 1 млн. т в год. В процессе производства битумов использованы инновационные технологии по расфасовке дорожного битума в одноразовую тару двух видов – Биг-Беги (1000 кг) и пластмассовые мешки (40 кг). В результате ввода в эксплуатацию этого объекта с 2014 года внутренний рынок полностью обеспечен дорожным битумом отечественного производства. В 2019 году внутренняя потребность составила 790 тыс. т при выработке дорожного битума в объеме 823 тыс. т.

Обосновывая направления использования углеводородных ресурсов на предприятиях нефтехимического профиля, следует учитывать реальные возможности получения всего спектра нефтехимической продукции, использование которой в различных сферах деятельности позволит выработать широкую гамму товарной продукции. При этом переработка нефти или попутного газа может происходить по различным технологическим направлениям. Однако предпочтение должно быть отдано только тем, благодаря которым внедряется технология по глубокой обработке исходного сырья, что дает возможность извлекать значительно большую долю потенциально содержащейся в нем продукции, за счет чего увеличивается коэффициент использования нефти и газа и, как следствие, растет эффективность нефтегазового комплекса.

Газообразная часть сырья представляет собой не менее ценную, чем нефть, а для нефтехимических производств - предпочтительную сырьевую составляющую. Учитывая то обстоятельство, что благодаря высокому газовому фактору, объем извлекаемого попутного газа составляет примерно половину от количества отсепарированной нефти, не вызывает сомнений реальность имеющейся сырьевой базы для соответствующих перерабатывающих производств. Эффективность производств, использующих в качестве исходного сырьевого ресурса попутный газ, возрастает в несколько раз в сравнении с получением конкретной товарной продукции из нефтяного сырья. Достаточно привести следующие данные, чтобы подтвердить сделанный вывод: из 1 млн. м3 попутного газа месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган можно извлечь методом пиролиза 200 кг этана, из этого объема при дегидрировании получается 130 т этилена, а из него можно извлечь 85 т полиэтилена или 60 т полистирола. При этом сокращается объем нефти, которая использовалась бы на эти же цели, что также подтверждает рост эффективности нефтегазового комплекса в целом.

Определение ценности попутного газа по тому ассортименту продукции, который может быть извлечен из него, позволило рассчитать денежный эквивалент всего его объема, вовлекаемого в переработку, в зависимости от физико-химических характеристик и технологических процессов, сориентированных на выпуск различной по сути продукции (рис. 1).

Различия в количественном выходе продукции и ее ассортименте по двум представленным на рис. 1 вариантам свидетельствуют, прежде всего, о том, что и в этом случае экономические результаты от переработки газообразного ресурса могут иметь широкий диапазон. Зависит он от существующих потребностей рынков нефтехимической продукции, цен на нее и тех технологических процессов, которыми оснащены перерабатывающие производства.

| 1 вариант | 2 вариант | Извлечение продукции при переработке газа, тыс. т | 1 вариант | 2 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1118,5 | - | этан | 1912 | - |
| 528,8 | - | пропан | 904 | - |
| 945,4 | - | ШФЛУ | 1616 | - |
| 1909,4 | 2518 | сера | 3264 | 4304 |
| 2794 | 375,6 | сухой газ | 4774 | 642 |
| - | 1966-2925 | полиэтилен | - | 3360-5000 |
| - | 1732-2925 | полипропилен | - | 2960-5000 |

Рисунок 1.
Варианты переработки попутного газа

Наглядное представление о потенциально возможных экономических результатах, достигаемых при комплексном использовании попутного газа ряда месторождений Казахстана, характеризующегося практически одинаковыми физико-химическими параметрами, дают расчетные данные, приведенные в таблицах 5 и 6.

Таблица 5

Экономические результаты переработки газа по первому варианту

| Продукты переработки | Объем переработки газа – 6,8 млрд. м3 | Объем переработки газа – 11,8 млрд. м3 |
| --- | --- | --- |
|  | Количество продукции, тыс. т | Стоимость продукции, млн. долл. | Количество продукции, тыс. т | Стоимость продукции, млн. долл. |
| Этан | 1118,5 | 123,1 | 1912,0 | 210,4 |
| Пропан | 528,8 | 161,5 | 904,0 | 276,0 |
| ШФЛУ | 945,4 | 141,8 | 1816,0 | 242,4 |
| сера гранулированная | 1909,4 | 190,9 | 3264,0 | 326,4 |
| сухой газ | 2794,0 | 234,9 | 4776,0 | 401,6 |
| Итого |  | 849,2 |  | 1456,8 |

Таблица 6

Экономические результаты переработки газа по второму варианту

| Продукты переработки | Объем переработки газа – 6,8 млрд. м3 | Объем переработки газа – 11,8 млрд. м3 |
| --- | --- | --- |
|  | Количество продукции, тыс. т | Стоимость продукции, млн. долл. | Количество продукции, тыс. т | Стоимость продукции, млн. долл. |
| Полиэтилен | 1966-2925 | 1966-2925 | 3360-5000 | 3360-5000 |
| Полипропилен | 1732-2925 | 2078-3510 | 2960-5000 | 3552-6000 |
| Сера гранулированная | 2518 | 251,8 | 4304 | 430,4 |
| Сухой газ | 375,6 | 32,3 | 642 | 54,2 |
| Итого |  | 4328,1-6719,1 |  | 7396,6-11484,6 |

Полученные в ходе проведения расчетов экономические результаты комплексной переработки различных объемов попутного газа связаны с углеводородными ресурсами конкретных месторождений. К их числу относятся Тенгиз, Карачаганак, Кашаган, Жанажол. В свете последних данных о качественном составе попутных газов месторождений казахстанского шельфа Каспийского моря можно с большой долей вероятности констатировать, что эти виды продукции содержатся в газообразной части ресурса, который в ближайшие годы предполагается добывать именно в этой зоне.

Полученные на основании проведенных вариантных расчетов данные свидетельствуют о том, что преимущества глубокой переработки попутного газа по второму варианту заключаются, во-первых, в извлечении таких нефтехимических продуктов, имеющих широкий диапазон использования, как полиэтилен, полипропилен. Во-вторых, экономический результат в этом случае превосходит в 5-6 раз выгоду по сравнению с первым вариантом.

Отмеченные недостатки в формировании достаточного по мощности и современного по технологическому оснащению перерабатывающего сектора, транспортных артерий (нефте-, газо- и продуктопроводов), объектов инфраструктуры региона в совокупности свидетельствует о продолжающейся практике освоения ресурсов узковедомственными методами. Поэтому при проектировании разработки нефтяных или газовых месторождений решается главная задача - извлечение в кратчайшие сроки как можно большего объема углеводородного сырья, без учета его качественных характеристик, специфических физико-химических параметров, возможностей получения большого ассортимента исключительно важной продукции.

Поэтому разработка наиболее эффективных путей развития всей совокупности звеньев нефтегазового комплекса, при которой определяются обоснованные объемы производства конкретных видов конечной продукции, направления рационального и комплексного их использования, сокращения размеров отходов, отрицательно влияющих на состояние окружающей среды и требующих крупных финансовых затрат для их последующей утилизации, представляет собой исключительно важную проблему. Решение ее возможно в условиях формирования региональных кластеров, основой которых могут стать предприятия нефтегазового комплекса.

Реализация ее в комплексном варианте возможна в процессе решения следующих задач:

- формирования специфических региональных кластеров, имеющих своей целью полное и эффективное использование производимых топливно-энергетических ресурсов;

- учета особенностей воспроизводственного процесса в сфере недропользования с точки зрения оптимизации объемов добычи углеводородных ресурсов.

Следует признать, что формирование нефтехимических производств и их последующая деятельность не должны ограничиваться выработкой промежуточного ассортимента продукции. Эффективность их функционирования, как правило, непосредственно связана с уровнем комплексности использования первичных ресурсов, что предопределяет необходимость выпуска конечной товарной продукции, потребность в которой велика в различных отраслях экономики страны.

В этой связи назрела настоятельная необходимость пересмотреть коренным образом всю идеологию развития отечественной нефтегазовой отрасли, в основу которой до настоящего времени закладывается как главный приоритет интенсивное извлечение углеводородных ресурсов и их экспорт на мировые рынки. Одним из направлений развития, способным повысить эффективность и конкурентоспособность функционирования отрасли, представляется реализации кластерных инициатив, благодаря которым может быть значительно увеличен удельный вес перерабатывающего сектора в общей структуре промышленного производства и выпуск товарной продукции с высокой долей добавленной стоимости.

Это направление реструктуризации нефтегазового комплекса определяется принятием некоторых программных документов, связанных с созданием нефтегазохимических производств. И в этом случае сложившаяся на текущий момент ситуация свидетельствует о том, что важные экономически оправданные начинания не реализуются в силу многих причин объективного и субъективного характера. Достаточно отметить, что широко разрекламированная идея создания первого интегрированного нефтехимического комплекса в п. Карабатан до сих пор не имеет конкретных контуров реализации. В течение 2005-2011 гг. после проведения тендера на разработку ТО неоднократно менялись участники этого проекта, компании – поставщики технологического оборудования. Вполне понятно, что при такой нерасторопности в реализации особо важных для экономики страны проектов Казахстан несет ощутимые потери вследствие неопределенности сроков выпуска конечной продукции, востребованной на внутреннем рынке, а также способной увеличить экспортный потенциал страны.

В настоящее время, когда в промышленную разработку введено крупное по запасам углеводородного сырья месторождение – Кашаган, следует более обстоятельно подойти к решению этого вопроса. Завершение процессов модернизации трех НПЗ позволит увеличить объемы переработки нефти, что отразится на суммарной выработке топлива в стране. Однако при той системе загрузки заводов исходным сырьем, которая сегодня практикуется, вряд ли можно ожидать высоких качественных результатов в вырабатываемых сортах топлив. Причина этому одна - смесь поставляемой нефти с разных месторождений содержит в своем составе ряд соединений, отрицательно влияющих на качественные параметры топлив, а именно: парафины, сернистые соединения, металлические примеси. В сложившейся ситуации целесообразность решения этой проблемы вполне назрела. Четвертый НПЗ может быть построен в районе пос. Карабатан, где уже сооружается крупный газохимический комплекс. Сырьем для него может стать нефть Кашагана. В этом случае завод будет обеспечен однородной по качественным параметрам нефтью на десятилетия, что позволит при соответствующей технологии вырабатывать продукцию, удовлетворяющую установленным стандартам. Кроме того, газ, добываемый на месторождении, может быть использован здесь же на газохимическом комплексе. Таким образом, будет реализована задача увеличения комплексности использования нефтегазовых ресурсов, обеспеченность мощностей завода сырьем и выработка качественной топливной продукции.

# Footnotes

Карабалин У.С., Тукеев А.К. Новые вызовы и перспективы глобального нефтяного рынка // Нефть и газ. 2016. - № 4 (94). – С. 11-21.

Егоров О.И., Аманиязова Г.Д. Саубетова Б.С. Нефтепереработка и газохимия как приоритеты инновационного развития экономики нефтегазовых регионов Казахстана // Экономика: стратегия и практика. – Алматы, 2018. - № 3. – С. 87-98.

# Text boxes

Объем извлечения попутного газа

11760 млн. м3

Объем извлечения попутного газа

6860 млн. м3

Объемы добычи нефти в год

24 млн. т

14

млн. т

Выручка от реализации сырого газа

583, 1 млн. долл.

Выручка от реализации сырого газа

999,6 млн. долл.